ОСОБЕННОСТИ ПО МОНТАЖУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ   ОВАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Учитывая, что спрос на овальные бассейны растет с каждым годом  наша задача дать общие рекомендации по этому вопросу. В тоже время надо понимать, что мы не можем не только строить, но и даже контролировать правильность выполнения данных работ в других городах, поэтому при приобретении данных бассейнов настоятельно советуем Вам обращаться к профессиональным строителям, которые смогут правильно выполнить данную работу.

Компания изготовит любой овальный бассейн по Вашему заказу.

Также есть  некоторые типовые размеры

4.8х2.4 м  ,  6.0х3.0 м  ,  7.0х 3.5 м   высота борта 1.25м или 1.5 м

Геометрия овала данных бассейнов это два правильных полукруга по краям и прямой участок по центру равный радиусу этого круга.

Основные принципы по установке овального бассейна

- Для придания бассейну овальной формы бассейн необходимо «сжать» с двух противоположных сторон  т.е  расположить между двумя основательными подпорными стенками. Подпорная стена, кирпичная или бетонная, должна быть выполнена с учетом всех строительных норм как капитальная  стена. Рекомендуемая толщина не менее  40 см. длина в зависимости от длины бассейна. При правильном овале длина подпорной стенки равна радиусу закругления бассейна. Учитывая большие боковые нагрузки с внутренней стороны стены внешняя ее сторона должна быть плотно засыпана грунтом и хорошо утрамбована.

- Важно иметь хороший нижний горизонт при установке пластикового борта бассейна, если на дне песок , то необходимо его пролить водой и хорошо утрамбовать.

- Для того чтобы при установке каркаса бассейна верхний край пластика не западал вовнутрь  удобно воспользоваться веревочными растяжками , как на палатке, закрепляя один конец веревки с проволочным крючком за верхний борт   пластика , а другой с колышком в землю.

- Для правильного расположение пленки в бассейне нижний шов пленки  по контуру бассейна должен ложиться в нижний край борта пластика.

- Важно ! Во избежании  деформации стенок бассейна начинать присыпать землей стенки не ранее , чем заполнение бассейна водой на 100  см с дальнейшим соблюдением этой разницы.